## Slide 1
  - Symbole CE et références aux Règlements et Directives
  - Deux dernières chiffres de l’année de 1ère apposition ou de mise en service
  - Nom et marque du fabricant
  - Adresse du fabricant
  - Référence de la DoP
  - La référence à l’EN 13241 et nom du produit
  - Numéro d’identification de l’organisme notifié
  - Usage prévu
  - Exemple des caractéristiques essentielles déclarées (voir liste complète p.3)
  - Site web hébergeant la DoP
23
XXXXX n° XX, rue, CP
12345 – AAAA - #####
EN 13241+A2, porte XXXX Organisme notifié XXXX
Exemple : Porte motorisée extérieure
Etanchéité à l’eau [Classe ]
Résistance à la charge due du vent [Classe ] Perméabilité à l’air [Classe ]
Résistance thermique [U = 1,6] ….
Autres caractéristiques n’ayant pas de valeur : voir la DoP
www. xxxxxxxx.fr/dp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
305/2011/UE 2006/42/CE 2014/30/UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

## Slide 2
Le symbole CE est disponible sur le site web pour le marquage CE de la Commission européenne en différents formats.
Il est obligatoire d’indiquer sur le marquage CE les deux derniers chiffres de l’année en cours de laquelle celui-ci a été apposé pour la première fois ou l’année de mise en service si porte motorisée. En cas de changement apporté à une information figurant dans la déclaration des performances afférente à ce marquage CE, vous devez également mettre à jour ces chiffres.
Deux derniers chiffres de l’année d’apposition
Nom et marque du fabricant. Adresse
Vous devez indiquer le nom et l’adresse légale du fabricant, ou une marque d’identification qui permettra d’identifier facilement le nom et l’adresse du fabricant.
Nom et code d’identification unique du produit type. Référence à la norme harmonisée
Le code d’identification unique du produit type relie sans équivoque le marquage CE à la déclaration des performances et aux performances déclarées. La référence à la norme harmonisée appliquée pour évaluer le produit (EN 13241). Il ne faut pas dater la norme car cette information figure déjà dans la déclaration des performances.
N° de référence de la déclaration des performances
Si le code d’identification unique du produit type n’est pas le même que le numéro de référence de la déclaration des performances, vous devrez également inclure ce numéro. Les deux ont des objectifs similaires.
Performances déclarées
Le marquage CE doit inclure les performances déclarées du produit (au moins une caractéristique essentielle de l’Annexe ZA de l’EN 13241 doit être déclarée), ce qui signifie que la valeur déclarée des caractéristiques essentielles autres que NPD doit figurer ici. Par simplification, les caractéristiques essentielles sans performances déclarées (NPD) figurent déjà dans la DoP. Il n’est pas donc nécessaire de les indiquer sur la plaque CE.
Il est également important d’indiquer le numéro d’identification de l’organisme notifié. La liste des organismes notifiés est disponible ici.
N° d’identification de l’organisme notifié
Usage(s) prévu(s)
Les informations relatives à l’usage ou aux usages prévus du produit (figurant à l’Annexe ZA de la norme harmonisée) doivent être indiquées ; elles doivent être identiques à celles indiquées dans la déclaration des performances.
2
3
4
6
5
7
1
8
9
Mode
d’emploi

## Slide 3
Liste exhaustive des caractéristiques essentielles
Caractéristique essentielle | Performances | Paragraphe applicable de la NF EN 13241:2003+A2:2016 | Attribution des tâches d’évaluation de la conformité
Etanchéité à l’eau | Classes | 4.4.2 | Organisme notifié
Dégagement de substances dangereuses | Valeur à déclarer | 4.2.9 | Organisme notifié
Résistance à la charge due au vent | Classes | 4.4.3 | Organisme notifié
Résistance thermique | Valeur U | 4.4.5 | Organisme notifié
Perméabilité à l’air | Classes | 4.4.6 | Organisme notifié
Ouverture en toute sécurité (portes à déplacement vertical) | Réussite / échec | 4.2.8 | Organisme notifié
Définition de la géométrie du verre | Réussite / échec | 4.2.5 | Fabricant
Résistance mécanique et stabilité | Réussite / échec | 4.2.3 | Fabricant
Efforts de fonctionnement (pour les portes motorisées) | Réussite / échec | 4.3.3 | Organisme notifié
Durabilité de l’étanchéité à l’eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l’air | Valeurs | 4.4.7 | Organisme notifié